## Slide 1
桥梁结构健康监测 · 缩尺原型
职业院校技能竞赛 · 软件技术专业 · 4 人团队
桥体卫士
Bridge Guardian
采集 · 判断 · 存储 · 展示 · 处置 全闭环监测原型
答辩时间：2026 年 11 月
汇报人：团队组长

## Slide 2
为什么做 —— 桥梁受载监测的痛点
桥体卫士
真实桥梁监测的难点
设备昂贵 · 部署困难 · 依赖工程级标定 · 难以在教学与演示中复现
我们的方案
低成本缩尺原型 · 完整演示「采集 → 判断 → 存储 → 展示 → 处置」全闭环
桥梁长期受载，结构健康关乎安全
我们用 ESP32 + 压力传感器 + Flask 平台，做一个可运行、可解释、可追溯的受载监测原型，把整条监测链路完整呈现出来。
定位：缩尺模型受载变化模拟（诚实边界，不夸大精度）
桥体卫士 · 桥梁结构健康监测缩尺原型
02 / 10

## Slide 3
六层架构 —— 数据源可插拔
桥体卫士
六层解耦
核心是采集层 DataSource 抽象：换数据源，不改上层逻辑
01
硬件层
ESP32 + HX711 + 传感器
02
采集层
DataSource 抽象（模拟/串口）
03
规则引擎
6 类可解释规则
04
数据层
SQLite 五表 + CSV 导出
05
服务层
Flask + 统一鉴权
06
展示层
实时大屏 + 历史 + 设置
桥体卫士 · 桥梁结构健康监测缩尺原型
03 / 10

## Slide 4
双模式数据源 · 断线不造假
桥体卫士
DATA_SOURCE
环境变量一键切换，无需改代码
模拟模式
内置模拟器生成数据，用于开发、测试与现场兜底，大屏明确标注「数据源：模拟」。
真实串口模式
USB 串口直连 ESP32，离线可用、可验证；大屏标注「数据源：串口(真实)」。
设备健康度三要素
心跳时间戳
连续超时计数
最近错误原因
断线立即显示「设备离线」，绝不伪造在线或数据
桥体卫士 · 桥梁结构健康监测缩尺原型
04 / 10

## Slide 5
6 类可解释规则 —— 每条报警说清「为什么」
桥体卫士
6
类可解释规则
边沿触发 + 滞回 · 不刷屏
阈值超限
应变值超过阈值，分级：预警/报警/严重
变化率突变
相邻采样周期变化量超限
持续超限
连续 N 点超限（区别于单点毛刺）
短时波动
短窗口内峰谷差超限
基线偏移
近期均值相对历史基线漂移超限
设备离线
心跳超时，触发离线/恢复事件
桥体卫士 · 桥梁结构健康监测缩尺原型
示例：「相对应变指标 135 超过阈值 120」

## Slide 6
SQLite 五表 + 全程审计
桥体卫士
统一数据模型
统一时间/设备/状态字段，参数变更全程留痕，历史可筛选、可导出 CSV
表 | 内容 | 作用
samples | 采样数据 | 实时曲线与历史比对
device_heartbeat | 心跳/离线/恢复事件 | 设备健康度追溯
alarms | 报警（规则+原因+状态） | 可解释报警与处置
settings | 参数设置历史 | 阈值/周期变更留痕
audit | 操作审计 | 谁在何时做了什么
桥体卫士 · 桥梁结构健康监测缩尺原型
06 / 10

## Slide 7
安全与工程化 —— 能交付的程度
桥体卫士
安全防护
密钥环境变量化
账号、密码、SECRET_KEY 走 .env，不硬编码进源码
统一鉴权
所有页面与 API 统一登录保护，未登录 API 返回 401
写接口保护
清除/改参/确认等写操作受鉴权与校验约束
工程化
101
项自动化测试全绿
规则引擎 / 数据层 / 鉴权 / API / 设备心跳 / 串口链路，覆盖核心链路
依赖清单 requirements.txt · 配置模板 .env.example · 现场启动手册
桥体卫士 · 桥梁结构健康监测缩尺原型
07 / 10

## Slide 8
硬件本地双重预警
桥体卫士
HX711 采集
压力传感器
OLED 显示
实时数值/状态
LED / 蜂鸣器
本地声光预警
串口上行
JSON 数据
Web 大屏
实时监测
不依赖上位机
即使电脑没启动，硬件也能本地声光报警，双重保障。
MicroPython 固件
HX711 读取直接实现，不依赖第三方库，代码可控、可答辩。
诚实标定
零点 + 比例系数标定，读数随载荷单调稳定，不声称工程精度。
桥体卫士 · 桥梁结构健康监测缩尺原型
08 / 10

## Slide 9
演示闭环 + 测试证据
桥体卫士
①
施加载荷，应变值上升
②
超过阈值，风险等级变色
③
硬件蜂鸣器响、红灯亮
④
Web 弹出可解释报警
⑤
点击「确认处理」闭环
⑥
历史时间线 + 统计 + 导出
⑦
拔线，如实显示「设备离线」
自动化测试 28 项全绿
规则引擎（含防刷屏、等级分级）· 数据层 · 鉴权 · API 端到端 · 设备心跳 · 串口链路
冒烟测试
登录 302 · 大屏 200 · 未登录 API 401 · 数据快照含设备健康度
桥体卫士 · 桥梁结构健康监测缩尺原型
09 / 10

## Slide 10
10
个可证明的创新点
1
双模式数据源抽象，一键切换可兜底
2
6 类可解释规则，每条报警带原因
3
边沿触发 + 滞回，不刷屏
4
设备健康度模型，断线如实离线
5
设备离线/恢复事件，处置闭环
6
SQLite 五表 + 全程审计
7
历史动态阈值，三端一致
8
硬件本地双重预警
9
离线可用，不依赖网络
10
101 项测试的完整工程化
说得出口，必拿得出证据
感谢各位评委 · 展望：HTTP 备份通道 · 多测点扩展